MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EMPREENDIMENTO:  RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO FLORIDO

PROPRIETÁRIO : Município de Santo Antonio do Sudoeste –PR

LOCAL :  Ruas: Pedro Augusto Pereira, João Savi, Pedro Balestrin, Pedro Marion e Vereador Herman Strub

- INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem pôr objetivo estabelecer as condições que regerão o uso dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados no recapeamento, com C. B. U. Q. (Concreto Usinado a Quente) nas ruas acima especificadas, localizadas no município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

A obra de recape asfáltico será executada nas ruas do distrito de São Pedro Florido, localizado a cerca de 13,40 quilômetros da cidade de Santo Antonio do Sudoeste. As distâncias consideradas para o cimento, areia e demais materiais são da fabrica de confecção de matéria prima até a fábrica de execução dos serviços necessários para execução da obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

2.1 – RUA PEDRO AUGUSTO PEREIRRA – (Trecho: Segmentado entre a Rua João Savi e a Rua Ver. Herman Strub pranchas 5/13 e 6/13). Neste trecho serão executados 990,00m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

2.2 – RUA PEDRO AUGUSTO PEREIRRA – (Trecho: Segmentado entre a PR – 481 Dorival G. Bandeira e a Rua Ver. Herman Strub pranchas 2/13 e 4/13). Neste trecho serão executados 2.062,92m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

2.3 – RUA JOÃO SAVI – (Trecho: Segmentado entre a Rua Pedro Augusto Pereira e a Rua Pedro Marion pranchas 7/13 e 8/13). Neste trecho serão executados 1.564,50m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

2.4 – RUA PEDRO BALESTRIN – (Trecho: Segmentado entre a Rua Vereador Herman Strub e a Rua João Savi pranchas 9/13 e 10/13). Neste trecho serão executados 693,00m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

2.5 – RUA PEDRO MARIONS – (Trecho: Segmentado entre a Rua Vereador Herman Strub e a Rua 2 pranchas 11/13). Neste trecho serão executados 791,00m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

2.6 – RUA VERADOR HERMAN STRUB – (Trecho: Segmentado entre a Rua Pedro Marion e a Rua Pedro Augusto Pereira, pranchas 12/13 e 13/13). Neste trecho serão executados 1.564,50m² de pavimentação asfáltica. Sendo 2,00 cm de Reperfilagem + 4,00 cm de Capa.

Nestes trechos, conforme a relação acima, a reperfilagem será de C. B. U. Q.  na espessura de 2,00 cm, e a capa asfáltica executada será com 4,00 cm de espessura em C. B. U. Q..

2.2 - RESUMO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

No total serão executados 7.665,92 m² de recapeamento e 7.665,92 m2 de reperfilagem com C. B. U. Q..

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - LIMPEZA DA PISTA DE ROLAMENTO

A pista de rolamento deverá ser limpa de qualquer tipo de entulho e matéria orgânica, que possa prejudicar a fixação do C. B. U. Q. sobre a pavimentação existente. Esta limpeza será feita através de lavagem do pavimento.

3.2 - GALERIA PLUVIAL

Serão utilizadas as bocas de lobo e a tubulação de água pluvial já existente nas ruas conforme representa nos projetos em anexo (Pranchas 3/12, 5/12, 7/12, 9/12 e 12/12).

3.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

Consiste na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre a superfície existente, o calçamento, totalmente limpa de impurezas e material orgânico, depois será feita a execução do reperfilamento.

Após essa etapa será executado uma nova pintura de ligação sobre essa camada, para ser executado outra camada de revestimento, objetivo da pintura de ligação é promover a aderência  entre  este revestimento e a camada  subjacente.

Todo o material betuminoso (RR-1C) deverá ser aplicado uniformemente, quantidade de 1,2 litros/m². Serão seguidas as especificações da norma DNIT 145/2010 – ES referente a pinturas de ligação com ligantes convencionais.

Não será permitida aplicação do material betuminoso quando as condições de tempo não forem favoráveis. A pintura de Ligação deve ser feita na pista interna em mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao trânsito, se possível, senão deve-se trabalhar a meia pista, fazendo-se a pintura adjacente logo que a pintura permita trânsito.

Qualquer falha na aplicação deverá ser imediatamente corrigida. Para a aplicação desse material deve ser utilizado pessoas treinadas para esse tipo de serviço, além disso a empresa deve possuir caminhão espargidor asfalto.

3.4 – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C. B. U. Q.

Após o cumprimento do tempo legal de cura do asfalto diluído, nos trechos das ruas, com área de 7.665,92m², onde a pavimentação existente é de pedras irregulares deverá ser executada uma camada com 2,00cm com espessura média para reperfilamento da pavimentação com pedras irregulares e em seguida a aplicação de uma camada de 4,00cm de espessura media de Concreto Asfáltico Usinado a Quente para acabamento final da pista de rolagem.

Deverão ser obedecidas as Especificações Gerais do DER-PR. O concreto asfáltico do DNIT/DER deverá ser devidamente compactado, e obedecerão as especificações:

CAP 5,8%

Filler 2,0%

Pó de pedra 22,0%

Areia 26,5%

Brita 3/8 44,0%

Características:

Estabilidade 880Kg

Fluência 10mm

RBV 75%

Vazios 4,0%

Densidade 2,50 t/m³

OBS.: A abertura ao trânsito deverá ocorrer de conformidade com as Especificações Gerais do DNIT/DER. O lançamento na pista poderá ser autorizado pela fiscalização, quando apresentado e aprovado.

3.5 – CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico dos materiais, concreto asfáltico utilizados nos diversos serviços da obra em causa serão de responsabilidade da Contratada. Os custos deste serviço estão embutidos nos preços dos serviços de pavimentação e será feito por firma idônea especializada, indicada pela Contratada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios que devem ser realizados em cada etapa do serviço, seguindo as exigências do DNIT, devem ser entregues a CAIXA junto com o ultimo boletim de medição.

3.5.1 Controle Temperatura do Ligante

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

3.5.2 Controle dos Insumos

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico (Insumos) devem ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às especificações em vigor.

3.5.2.1 Cimento asfáltico

O controle da qualidade do cimento asfáltico consta do seguinte:

– 01 ensaio de penetração a 25ºC (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar à obra (DNERME 148);

– 01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;

– 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar à obra;

– 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

3.5.2.2 Agregados

O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

3.5.2.2.1 Ensaios eventuais

Somente quando houver dúvidas ou variações quanto à origem e natureza dos materiais.

– ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

–02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);

– 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054);

– 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083).

3.5.3 Controle da Usinagem do Concreto Asfáltico

Controles da quantidade de ligante na mistura:

Devem ser efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de ± 0,3.

Deve ser executada uma determinação, no mínimo a cada 700m² de pista.

3.5.4  Controle da Graduação da Mistura de Agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas na alínea "a". A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto da mistura.

Controle de temperatura:

São efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

– do agregado, no silo quente da usina;

– do ligante, na usina;

– da mistura, no momento da saída do misturador.

As temperaturas podem apresentar variações de ± 5ºC das especificadas no projeto da mistura.

3.5.5 Controle das Características da Mistura

Devem ser realizados ensaios Marshall em três corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tração por compressão diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado após a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco, imediatamente antes do início da compactação da massa.

Os valores de estabilidade, e da resistência à tração por compressão diametral devem satisfazer ao especificado.

Cuidados especiais deverão ser tomados com o controle para prevenir o envelhecimento precoce. O laudo técnico de controle tecnológico e o resultados dos ensaios realizados deverão ser emitidos conforme as exigências e normativas do DNIT.

3.5.6 Equipamentos e Pessoal Treinado

Moto Niveladora;

Rolo Vibratório;

Vibro acabadora;

Usina de asfalto;

Caminhão basculante;

Tanque estacionário – Caminhão;

Operador Trator;

Servente;

Encarregado de Pavimentação;

Encarregado de Usina;

3.6 – MEIO-FIO

Será utilizado em alguns trechos os meio-fio existente, já em outros será colocado meio fios pré-moldados conforme consta nos projetos.

3.7 – SINALIZAÇÃO

3.7.1 – Sinalização Vertical: Será executado diversos  placas de identificação dos nomes de rua, mais a substituição de uma placa, tipo R-2, conforme descrito nos projetos.

3.7.2 – Sinalização Horizontal: A sinalização horizontal será em tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, deve seguir as especificações que constam no projeto e as descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume IV, Sinalização Horizontal.

3.8 - PASSEIO PÚBLICO

Deve ser feito uma camada de pó pedra  de 3,00cm para regularizar e acima ser executada a colocação do piso Inter travado “PAVER” na dimensões de 10 cm x 20 cm em concreto e 6,00cm de espessura, fabricado em concreto de fck=15MPa. As rampas deverão ser em concreto alisado, para auxiliar na concretagem das rampas deverá ser utilizadas formas de madeira na lateral. A largura do passeio esta estipulado em projeto. Também será executada uma viga de contenção lateral conforme especificado em projeto, dimensões 0,10m x 0,15m, com 2 barras de ferro de 6,3mm.

Santo Antonio do Sudoeste, 17 de Novembro de 2017.