TERMO DE REFERÊNCIA

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Aquisição de material para a INSPEÇÃO Municipal, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

- JUSTIFICATIVA

Justifica-se a compra dos materiais abaixo, uma vez que as análises da qualidade da agua utilizada nas agroindústrias e de fundamental importância para a inspeção de produtos de origem anil do município, de acordo com a lei 2891/21 regulamentada pelo decreto 3784/21.

- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

A confecção da presente Termo de Referência é de responsabilidade do servidor SUZAMARA FALEIRO VIEIRA, da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, cujo contatos para esclarecimentos seguem:

E-mail: Suzamara.fvieira@outlook.com

Telefone: 46 9 9938-6793

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Solicitamos o critério de julgamento POR ITEM, haja visto que os bens ou serviços não necessitam ser prestados por uma única empresa.

- SOLICITAÇÃO DE PROSPECTO OU AMOSTRAS

Não se aplica

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DOCUMENTOS TÉCNICOS DA EMPRESA PARA HABILITAÇÃO:

- Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar.

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

Não se aplica

- PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

Os bens deverão ser entregues ou prestados no prazo máximo de 10 (dez) dias, de forma TOTAL, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho.

Os bens deverão ser entregues ou prestados de acordo com as solicitações, pelo período de 90 (noventa) dias, que será sua vigência.

Os bens serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e Proposta.

Os bens poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- LOCAL E FORMA DE ENTREGA

Os bens desta solicitação deverão ser entregues sem ônus de entrega ou prestação de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, no endereço Rua Dona Mariquinha, S/N, centro, neste município de Santo Antonio do Sudoeste.

No horário 7:30 as 11:30 – 13:15 as 17:15.

- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO

O recebimento dos bens, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo servidor abaixo indicado, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Fiscal: GEOVANI PEDRO GUARESCHI

CPF: 847.121.209-91

E-mail: agricultura.sim@pmsas.pr.gov.br

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

- ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

Os esclarecimentos referentes aos documentos técnicos solicitados, dos bens ou serviços pretendidos e demais especificações técnicas serão efetuadas pelo servidor abaixo indicado:

Esclarecimentos: GEOVANI PEDRO GUARESCHI

E-mail: agricultura.sim@pmsas.pr.gov.br

Telefone: 46 991160207

- OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens.

- A contratada deverá entregar, durante toda a vigência do contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

- A contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 05 (cinco) dias úteis.

- A contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

- A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

A cobertura das despesas necessárias à aquisição ou execução dos bens contratados correrá à conta dos recursos específicos consignados a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Sustentável, constantes no Orçamento Geral do Munícipio e ainda possível a utilização de recursos de receita livre, que estarão detalhados no Parecer Contábil do processo licitatório.

O valor estimado (global) da presente aquisição ou contratação é de R$ 3.630,86 (três mil e seiscentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e aquisição dos itens.

O valor estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados de acordo com a MEDIANA da consulta de preços realizadas pela Secretaria de Saúde.

- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

As especificações técnicas dos bens constantes neste termo de referência são apenas requisitos mínimos de qualidade indispensáveis para a prestação do serviço contratado, não apresentando qualquer menção a marcas específicas.

| Lote: 1 - Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ Serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Valor estimado | Preço máximo total |
| 1 |  | MATERIAL PARA INSPEÇÃO TERMÔMETRO DIGITAL, MODELO DE ESPETO FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 a 200°C Resolução: 0.1°C Exatidão: ± 0.5°C (-10 a 100°C) ± 1.5°C (restante da faixa) Haste: 125 mm (comprimento) x 3.5 mm (diâmetro) Dimensões: 41,5 x 17 x 189 mm Peso: 20g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP67 (à prova d'água) Alimentação: 3.0V (1 pilha CR2032 inclusa) Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de Máxima / Mínima Certificado de Calibração RBC para Termômetro com Sensor Termo resistivo. MEDIDOR DE CLORO Faixa de medição: 0 a 5 mg/L Cl2 (cloro livre e total) 6.5 a 8 pH Resolução: 0.01 mg/L (0.00 a 3.50 mg/L) 0.1 mg/L (restante da faixa) 0.1 pH Exatidão: ±0.04 mg/L (em leituras de 1.50 mg/L) ±0.1 pH (em leituras de 7.2 pH) Dimensões: 192 x 104 x 52 mm Peso: 380g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61) Itens inclusos: - 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) – 100 testes - 1 frasco de reagente para medição de pH – 100 testes - 2 cubetas de vidro com tampa - 1 flanela para limpeza - 1 manual de instruções - 1 maleta para transporte e armazenamento CRONOMETRO DIGITAL - Indicação de hora, data e dia da semana - Sinal sonoro de hora cheia - Alarme diário - Resolução 1/100 segundos - Contagem progressiva - Resistente à água - Proteção emborrachada COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Faixa de medição: -60 a 500°C Resolução: 0.1°C (-10 a 200°C) 1°C (restante da faixa) Exatidão: ± 2°C (-60 a 100°C) ±2% (restante da faixa) Distância Focal: 12:1 Emissividade: 0.95 (fixa) Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões: 146 x 133 x 49 mm Peso: 180g Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA) Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro do valor máximo de temperatura - Iluminação do visor (backlight) - Indicação de cargo das pilhas - Desligamento automático CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA TERMÔMETRO INFRAVERMELHO | 1 | UND | 3.630,86 | 3.630,86 |
| TOTAL | 3.630,86 |

- ANEXOS

Em anexo estão os documentos necessários para subsidiarem o processo licitatório para aquisição ou contratação dos referidos produtos.

- Orçamentos e Pesquisas de Mercado;

- Planilha de Obtenção de Valor Estimado.

- GESTÃO E AUTORIZAÇÃO

| Estou ciente que fui indicado como FISCAL responsável pelos contratos oriundos deste presente Termo de Referência. GEOVANI PEDRO GUARESCHI CPF 847.121.209-91 |
| --- |
| Este Termo de Referência é exclusivo da Secretaria de Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável. Saliento que são de nossa total RESPONSABILIDADE, todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisição dos itens mencionados, bem como a realização e conferência dos orçamentos. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações para realização de processo licitatório. |
| JULIA MORAIS PAIM Secretária Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | SUZAMARA FALEIRO VIEIRA Responsável pelo Termo de Referência |