AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 9/2021/PMSAS - PROCESSO Nº 1069/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE –

ESTADO DO PARANÁ

RECURSOS:

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, em exercício, Sr. RICARDO ANTONIO ORTINA   torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, Por item, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm.

ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

ÁREA:

A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros;

? FUNDAÇÕES e ESTRUTURA:

A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto.

? FECHAMENTO:

Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto.

? ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA:

Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico.

? PISOS:

O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa.

ABERTURAS/VIDROS

As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária.

Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA:

Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED.

PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilho..

O recebimento dos envelopes será realizada pela Comissão de Licitações do Município no dia 08/11/2021, as 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.

Valor máximo: R$ 393.101,73 (Trezentos e Noventa e Três Mil, Cento e Um Reais e Setenta e Três Centavos).

Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e e-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br .

Santo Antonio do Sudoeste, 14 de outubro de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

MAICON CAMARGO DE SOUZA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES