EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria 20.611/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e classificação da Licitação após análise e verificação das propostas ofertadas:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - Processo nº 1029/2021

Objeto: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm.

ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

ÁREA: A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros;

FUNDAÇÕES e ESTRUTURA: A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto.

FECHAMENTO: Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto.

ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA: Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico.

PISOS: O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa.

ABERTURAS/VIDROS: As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária.

Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA: Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED.

PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilh, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal 2.868, de 15 de abril de 2021.

| DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME |
| --- |
| Classificação | Nome do produto/serviço | Preço máximo total |
| 1 | Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm. ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. ÁREA: A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros; FUNDAÇÕES e ESTRUTURA: A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto. FECHAMENTO: Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto. ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA: Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico. PISOS: O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa. ABERTURAS/VIDROS: As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária. Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA: Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED. PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilh, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | R$ 345.929,00 (Trezentos quarenta cinco mil novecentos vinte nove reais). |
| ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER |
| Classificação | Nome do produto/serviço | Preço máximo total |
|  | Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm. ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. ÁREA: A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros; FUNDAÇÕES e ESTRUTURA: A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto. FECHAMENTO: Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto. ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA: Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico. PISOS: O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa. ABERTURAS/VIDROS: As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária. Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA: Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED. PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilh, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | R$ 345.929,52 (Trezentos quarenta cinco mil novecentos vinte nove reais cinquenta dois centavos) |
| ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Classificação | Nome do produto/serviço | Preço máximo total |
|  | Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm. ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. ÁREA: A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros; FUNDAÇÕES e ESTRUTURA: A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto. FECHAMENTO: Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto. ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA: Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico. PISOS: O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa. ABERTURAS/VIDROS: As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária. Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA: Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED. PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilh, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | R$ 392.281,58 (Trezentos noventa dois mil duzentos oitenta um reais cinquenta oito centavos) |
| MARLENI FORSTER - ME |
| Classificação | Nome do produto/serviço | Preço máximo total |
|  | Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 18,00x50,00x6,00m, totalizando área de 900,00m², com altura útil de 6,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm. ENDEREÇO: Rua Antônio Dias Ortega, Lote 02, Quadra 197, Parque das Imbaúvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. ÁREA: A área do barracão é de 900,00m dentro desta área inclusos quatro banheiros; FUNDAÇÕES e ESTRUTURA: A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto. FECHAMENTO: Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 6,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto. ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA: Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em Aluzinc simples 0,43 mm de espessura, será fixada sobre o terceamento metálico. PISOS: O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 10 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro mínimo de 4.2mm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa. ABERTURAS/VIDROS: As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária. Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a rede do município. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA: Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED. PINTURA: A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilho, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | R$ 367.556,73 (Trezentos sessenta sete mil quinhentos cinquenta seis setenta três centavos) |

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 22 de outubro de 2021.

MAICON CAMARGO DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitações

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI

Secretário

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO

Membro