TERMO DE REFERÊNCIA

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Máquinas e Equipamentos para Agroindústria - Convênio 907507/2020 MAPA, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

- JUSTIFICATIVA

Justificamos a necessidade de atendimento do Convênio nº 907507/2020 MAPA, que tem por objeto a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Máquinas e Equipamentos para Agroindústria, para atender a população rural do município, que através destes recursos busca atingir os pequenos e médios Agricultores do município, de forma direta em torno de 137 famílias e 400 pessoas, nas comunidades de todo o município. Os benefícios que os equipamentos irão proporcionar ao Setor Agropecuário do município melhores condições de mobilidade e escoamento da produção agrícola, garantindo a sustentabilidade das atividades econômicas rurais e acesso digno as suas propriedades.

- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

A confecção do presente Termo de Referência é de responsabilidade da servidora SUZAMARA FALEIRO VIEIRA, da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, cujo contatos para esclarecimentos seguem:

E-mail: suzamara.fvieira@outlook.com

Telefone: 46 999386793

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Solicitamos o critério de julgamento POR ITEM, haja visto que o equipamento deste procedimento é unitário.

- SOLICITAÇÃO DE PROSPECTO OU AMOSTRAS

- A licitante vencedora deverá anexar aos documentos de habilitação, os “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do equipamento ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DOCUMENTOS TÉCNICOS DA EMPRESA PARA HABILITAÇÃO:

- Não se aplica

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

- Documento que comprove a garantia mínima de 12 meses para o equipamento.

- PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (tinta) dias, de forma TOTAL, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente a quantidade solicitada na respectiva nota de empenho.

O contrato terá período de 12 (doze) meses, que será sua vigência.

O equipamento será recebido provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e Proposta.

Os equipamentos poderão ser rejeitados no todo, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- LOCAL E FORMA DE ENTREGA

O equipamento desta solicitação deverá ser entregue sem ônus de entrega de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Rural Sustentável, no endereço Rua Dona Mariquinha S/N, centro, neste município de Santo Antonio do Sudoeste. No horário 7:30 as 11:30 – 13:15 as 17:15

- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO

O recebimento do produto, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo servidor abaixo indicado, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Fiscal: JULIA MORAIS PAIM

CPF: 000.892.980-71

E-mail: agricultura@pmsas.pr.gov.br

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

- ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS

Os esclarecimentos referentes aos documentos técnicos solicitados, dos produtos e demais especificações técnicas serão efetuadas pelo servidor abaixo indicado:

Esclarecimentos: ALTAIR CARLOS DUBAY MARTINS

E-mail: tar_cd@hotmail.com

Telefone: 46 991337048

- OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- O equipamento deverá estar em conformidade com as normas vigentes.

- A contratada deverá entregar, a marca do equipamento apresentada na proposta.

- A contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 10 (dez) dias úteis.

- A contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

- A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

A cobertura das despesas necessárias à aquisição dos produtos correrá à conta dos recursos específicos consignados do Convênio 907507/2020 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO – MAPA, e recursos constantes no Orçamento Geral do Munícipio, que estarão detalhados no Parecer Contábil do processo licitatório.

O valor estimado (global) da presente aquisição é de R$ 523.886,65 (Quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais com sessenta e cinco centavos).

Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação e aquisição dos itens.

O valor estimado da aquisição e os respectivos valores máximos foram apurados de acordo com a MEDIA da consulta de preços realizadas pela MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO – MAPA e Termo de Convênio 907507/2020.

- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

As especificações técnicas do equipamento constantes neste termo de referência são apenas requisitos mínimos de qualidade indispensáveis para o fornecimento do produto contratado, não apresentando qualquer menção a marcas específicas.

| Lote: 1 - Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Preço máximo total |
| 1 |  | Aquisição de Conjunto de Pasteurização e Resfriamento: 02 (Dois) tanque de pasteurização: fabricado em aço inox AISI 304, serpentina em inox, aquecimento por vapor direto, saída de esgoto 2”, estrutura de aço com pintura epóxi, com talha para movimentação dos cestos. Tratamento térmico para conservação, viabilizando o processo de conservação da matéria-prima. 02 (Dois) tanque de resfriamento: fabricado em aço inox AISI 304, resfriamento por agua natural, entrada de 1” e saída de 2”. Tanque a ser utilizado após pasteurização, reduzindo a temperatura do produto para que possa ser armazenado. 08 (oito) cestos para transporte de potes: fabricado em aço inox AISI 304, laterais de tela moeda furo 19mm, rodas fixas e com rodízios, suporte para engate de talha. Separação e eficiência na produção, tornando eficaz a linha de produção. | 01 | UN | 68.666,66 | 68.666,66 |
| 2 |  | Aquisição de mesa de dosagem e fechamento de potes: Fabricado em aço inox 304 medindo mínimo 1,10m por 1, 0,92m de altura, pês com regulagem. Utilizado como estoque temporário de matéria – prima que será processada. | 01 | UN | 5.446,66 | 5.446,66 |
| 3 |  | Aquisição de xaropeira para salmoura: Fabricado em aço inox 304, tanque com agitador em inox, motoredutor 220v, 1 bomba de sucção para transporte de produto, 1 tanque pulmão de aço inox com capacidade mínima de 400l. | 01 | UN | 24.306,66 | 24.306,66 |
| 4 |  | Aquisição de tanque de espera para seleção e ênfase de pepinos: fabricado em aço inox 304, uma saída mínima de 2 polegadas, medidas mínimas de 1,30m de largura, 1,20m de comprimento, 70cm de profundidade e 70 de altura. | 02 | UN | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 5 |  | Aquisição de trator Agrícola de pneus, com cabine, e no mínimo 75cv de potência, com tração dianteira auxiliar, tomada de potência independente, sistema hidráulico de vazão mínima 61.1 litros/minuto, capacidade de levante na rótula mínimo 3600kgf. | 01 | UN | 258.333,33 | 258.333,33 |
| 6 |  | Aquisição de Carreta Agrícola, metálica basculante, nova, com tampa traseira com abertura automática e acionamento hidráulico de basculante e cantoneiras reforçadas com capacidade para no mínimo 5.000kg. Fechos de engate rápido, eixo tandem com quatro rodas e pneus novos, ângulo de inclinação da carroceria no mínimo 45º. | 01 | UN | 42.666,67 | 42.666,67 |
| 7 |  | Aquisição de distribuidor de Sólidos, Calcário, composto orgânico sólidos e afins, com capacidade mínima de 5.000kg, acionamento pela tomada de potência do trator, quatro pneus novos, eixo tanden, transmissão através de cardan e caixas de engrenagens banhadas a óleo para acionamento da esteira e dos discos rotativos, esteira em aço modulada com largura mínima de 800mm, defletor interno para aplicação de calcário removível, disco duplo para distribuição, tampa traseira com regulagem de abertura e molas tensoras, pé de apoio ajustável, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. | 01 | UN | 55.666.67 | 55.666,67 |
| 8 |  | Aquisição de Ensiladeira, com capacidade mínima de 35t/h, potência mínima do trator para acionamento de 65cv, mínimo 12 facas no rotor, com sistema de quebra grãos, sistema cardan de transmissão, 4 rolos, acionamento da bacia de maneira hidráulica, engate no trator sistema 2n/2. | 01 | UN | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOTAL | 523.886,65 |

- ANEXOS

Em anexo estão os documentos necessários para subsidiarem o processo licitatório para aquisição dos referidos produtos.

- Orçamentos e Pesquisas de Mercado;

- Plano de Trabalho.

- GESTÃO E AUTORIZAÇÃO

| Estou ciente que fui indicado como FISCAL responsável pelos contratos oriundos deste presente Termo de Referência. VISLAINE APARECIDA PEDRETTI CPF 082.048.409-18 |
| --- |
| Este Termo de Referência é exclusivo da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável. Saliento que são de nossa total RESPONSABILIDADE, todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisição dos itens mencionados, bem como a realização e conferência dos orçamentos. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações para realização de processo licitatório. |
| JULIA MORAIS PAIM Secretária Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | SUZAMARA FALEIRO VIEIRA Responsável pelo Termo de Referência |